КАТАЛИЗАТОР ГОРЕНИЯ МАЗУТА «ИОН-М»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Катализатор горения «ИОН-М» – это жидкое вещество, которое в составе мазута, воздействует на процесс горения, оптимизируя выделение тепловой энергии.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

1. Катализатор горения «ИОН-М», изменяет структуру и реологические свойства топлива, оптимизирует процесс горения. Уменьшается длина факела; отсутствует догорание топлива в газоходах; все топливо сгорает в топке котла; повышается температура ядра факела; увеличивается скорость теплопередачи за счет повышения доли тепла, передаваемого излучением (визуально пламя становится более ярким), быстрее нагревается теплоноситель. Уменьшаются потери тепла с отходящими газами и через обмуровку котла. Уменьшается потребление мазута на 10-15%.

2. «ИОН-М» связывает воду, которая попадает в мазут при транспортировке, наливе в емкости и хранении. В модифицированном катализатором горения «влажном» мазуте отсутствует свободная вода (водяные линзы), он горит устойчиво, без срыва пламени, с теплоотдачей как у обычного мазута.  В связанном состоянии вода находится неограниченно долго, и ее количество может достигать 20-30% от общего объема, расслоения не происходит.

3. При использовании модифицированного мазута остается в 2-3 раза меньше отложений, при    этом они носят характер рыхлых образований при отсутствии смолистых веществ и сажи, легко могут быть удалены с поверхностей нагрева.

4. Постепенно очищаются резервуары (отпадает необходимость в дорогостоящей периодической очистке), мазутоподающие магистрали, форсунки, экраны котлов.

5. Обеспечивается легкий розжиг котлов, повышается надежность агрегатов и срок их службы. Катализатор горения «ИОН-М» в мазуте обладает антифрикционными свойствами, снижая износ деталей, облегчая работу насосов, снижает потребление электроэнергии.

ПРИМЕНЕНИЕ

Модификация мазута производится следующим образом:

Расчетное количество катализатора горения «ИОН-М» (см. таблицу дозировок) заливается в емкость для мазута, при этом важно учесть «мертвый остаток» в емкости и просчитать количество катализатора дополнительно.  Затем в емкость закачивается мазут. За время перекачивания мазута происходит полная модификация.

Таблица дозировок

| Дозировка | Количество мазута |
| --- | --- |
| 0,028 мл. | 1 кг. мазута |
| 0,28 мл. | 10 кг. мазута |
| 2,8 мл. | 100 кг. мазута |
| 28 мл. | 1000 кг. мазута |
| 1000 мл. | 35 714 кг. мазута |

Допустимо добавлять катализатор в емкость, которая уже заполнена мазутом. Если это емкость, из которой мазут поступает на горение в котлы, то катализатор заливается через люк прямо в мазут. Перемешивание обеспечивается за счет циркуляции мазута, поступающего в резервуар через “обратку”. Модификация происходит в течение 10-30 минут, в зависимости от объема. Можно также модифицировать мазут, используя штатные насосы, которые применяются для перекачки мазута.

При использовании катализатора горения для достижения максимальной эффективности рекомендуется уменьшить отверстия распылителей форсунок в 1,5-2 раза. Это обусловлено изменением реологической вязкости мазута. Через одинаковые отверстия при одном и том же давлении модифицированного мазута проходит больше чем обычного. Кроме того, меньшие отверстия распылителей обеспечивают более качественный распыл и смесеобразование, что благоприятно сказывается на горении.